Инструкция по эксплуатации

Пневматический дистанционный  инъектор Dan-Inject:

модель JM Standard и модель JM.Special

Профессиональное оборудование для иммобилизации и лечения

Произведено в Дании компанией Dan-Inject APS

Пневматический  дистанционный инъектор Dan-Inject проверен и поставляется пристрелянным на заводе.

Инъекторы поставляются в следующих исполнениях:

JM.ST (BJ 13) – с 13-мм гладким стволом или с 11-мм гладким стволом (JM.ST)

JM.ST.R – с одним 11-мм нарезным стволом

JM.SP – со стволом из двух частей: короткий гладкий ствол 11-мм и быстросъемный нарезной ствол 11-мм

JM.SP.25 – со стволом из двух частей: короткий нарезной ствол 11-мм и быстросъемный нарезной ствол 11-мм

Все детали выполнены из погодоустойчивого анодированного алюминия, а крепления – полностью из нержавеющей стали.

Модель JM.Special

Модель JM.Standard

Пристрелка из дистанционного инъектора Dan-Inject модели JM. ST и JM.SP

При получении пневматического дистанционного инъектора Dan-Inject , обратите внимание на то, что он пристрелян в Дании при температуре в пределах от  -5°С до +20°С   в зависимости от времени года. Давление при пристрелке для J.M. составляет 7 бар – при стрельбе на 20 метров 3-мл шприцев, наполненными 3 мл воды.

Дистанционный инъектор используется по всему миру при различных температурах, поэтому, гораздо лучше будет отрегулировать прицел инъектора заново при температуре, при которой он будет эксплуатироваться.

Желательно проводить пристрелку в безветренных условиях, поскольку сильный ветер может повлиять на полет шприца - дротика. Используйте толстое одеяло или нечто подобное для того, чтобы стрелять по нему вовремя тренировки. (Использование мягких материалов не даст шприцу - дротику или игле деформироваться при ударе).

Налейте 3 мл воды в камеру для препаратов шприца - дротика, вставьте тренировочную иглу и крепко заверните ее с помощью игольных щипцов. Во время пристрелки и тренировочной стрельбы не нужно нагнетать в шприц воздух. При пристрелке необходимо использовать только новые шприцы, поскольку, в противном случае, можно получить неверную настройку.

После пристрелки не забудьте вылить жидкость из тренировочного шприца, потому что, если жидкость останется в шприце, то он деформируется.

Ствол инъектора выполнен из латуни, поэтому ни в коем случае не наносите масло или аналогичные субстанции на спиральный ствол, так как это может изменить скорость дротика.

Необходимо использовать прилагаемое приспособление для чистки, а не твердые предметы, поскольку они могут повредить ствол.

Все дротики должны быть проверены перед метанием из инъектора. Вставьте шприц - дротик в передний конец ствола. Убедитесь в том, что дротик свободно движется с этой стороны, поскольку это то место, где зазор между дротиком и стволом минимален. Если дротик не скользит плавно, то есть вероятность того, что он застрянет в стволе.

Далее приведена таблица величин давления используемых без особого риска для животных.

Пневматический дистанционный инъектор  должен быть пристрелян с помощью наполненного 1,5мл или  3,0мл шприца - дротика при следующих давлениях:

1,5мл дротик: 6 бар с 20 метров,

3,0мл дротик: 7 бар с 20 метров. Можно использовать прилагаемые таблицы:

| Пристрелка полностью наполненным 1,5 мл шприцем - дротиком | 5 метров | 2 бар |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 метров | 3 бар |  |
|  | 15 метров | 5 бар |  |
|  | 20 метров | 6 бар |  |
|  | 25 метров | 7 бар |  |
|  | 30 метров | 9 бар |  |
|  | 40 метров | 12 бар |  |

| Пристрелка полностью наполненным 3,0 мл шприцем - дротиком | 5 метров | 2-3 бар |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 метров | 3-4 бар |  |
|  | 15 метров | 5 бар |  |
|  | 20 метров | 7 бар |  |
|  | 25 метров | 8 бар |  |
|  | 30 метров | 10 бар |  |
|  | 40 метров | 14 бар |  |

Регулировка оптического прицела.

1. Снимите крышки с рукояток регулировки вертикальных поправок (по вертикали) и поправки на снос ветром (по горизонтали).

2. Крепко зажмите регулировочную рукоятку и поверните её в нужном направлении, указанном стрелками. Для того чтобы увидеть разницу на таком расстоянии, как 20 м, необходимо сразу повернуть рукоятку на 5-10 делений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Необходимо прочитать перед использованием.

Инъектор не должен находиться под давлением перед вставкой шприца - дротика.

Установите регулировочный клапан в положение минус, когда инъектор не используется.

Баллончик с СО2 не должен нагреваться более 60°С

Баллончик с СО2 завинчивается вручную (против часовой стрелки) Не применяйте силу и не используйте инструменты.

Для отсоединения полного баллончик с СО2 поверните баллончик несколько раз по часовой стрелке, чтобы СО2 начал выходить. Только когда баллончик будет пуст, его можно будет полностью снять.

Нельзя отсоединять баллончик с СО2, когда шприц - дротик находится в стволе.

Защёлка предохранителя должна всегда проверяться, перед установкой шприца-дротика в ствол.

Не разбирайте пневматический механизм инъектора, поскольку это может привести к неисправностям или утечке сжатого воздуха или газа.

Давление на манометре не должно превышать 16 или  25 бар (в зависимости от модели).

Инъектор должен использоваться только ветеринарными врачами и аналогичными специалистами.

ЗАО «DAN-INJECT» И ООО « ЗООСПЕЦПОСТАВКА»  НЕ ВОЗМЕЩАЮТ УЩЕРБ, ПОЛУЧЕННЫЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО ИНЪЕКТОРА.

Эксклюзивный авторизованный представитель

DAN-INJECT APS в России

Общество с ограниченной ответственностью

«ЗооСпецПоставка»

Почтовый адрес: 143500, Московская область, г. Истра, Охотничий проезд, д.7, офис 002

Тел/факс. (496) 314 02 89

Моб. (916) 872-05-51

e-mail: zoospecpostavka@yandex.ru

dan-inject@zoospecpostavka.ru

www.zoospecpostavka.ru

# Text boxes

Модель JM. Special

Модель JM. Standard

Оптический прицел

1.5 – 4.5 x 32мм

Длинный ствол, в зависимости от модели гладкий или нарезной

Манометр 0-25 бар

Зарядка шприцев-дротиков

Короткий ствол, в зависимости от модели гладкий или нарезной

Короткий ствол 11-мм гладкий или нарезной в зависимости от модели

СО2-баллончик, 16\45\72 г

Регулировочный клапан давления газа (плюс-минус) в коллекторе инъектора

Предохранитель

Курок

Алюминиевый приклад

Пластиковая рукоятка

Гладкий ствол 11-мм или 13-мм в зависимости от модели

Оптический прицел1.5 – 4.5 x 32мм

Манометр 0-25 бар

Зарядка шприцев-дротиков

СО2-баллончик 16\45\72 г

Курок

72 г

Регулировочный клапан давления газа (плюс-минус) в коллекторе инъектора

Предохранитель

Курок

Пластиковая рукоятка

Алюминиевый приклад

Пристреляно

Пристреляно