Описание шприца - дротика Dan-Inject

Шприцы - дротики для дистанционных инъекторов.

Работают при температурах от -25°С до +60°С. Изготовлены из нейлона.

Хранить при комнатной температуре, в условиях нормальной влажности, не допуская пересыхания, это может привести к деформации.

| S 150 (1,5 мл дротик) 10-12мл воздуха для 1,5мл дротика | S 300 (3,0 мл дротик) 12-14мл воздуха для 3,0мл дротика |
| --- | --- |
| S 500 (5,0 мл дротик) 15мл воздуха для 5,0мл дротика | S 10 (10,0 мл дротик) 20мл воздуха для 10мл дротика Эффективен на небольших расстояниях. Создан для фармацевтических препаратов и вакцин |

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ размеры игл для инъекций разным видам животных

Dan-Inject производит иглы диаметром 1,5 мм, 2,0 мм и 2,2 мм.

Dan-Inject производит иглы диаметром 1,5 мм длиной 20 мм, 25 мм, 30 мм и 38 мм, иглы бывают как гладкие, так и с утолщением в виде «юбки» для фиксации иглы под кожей. Иглы длинной 25мм также выпускаются с крючком.

Запомните: ЗЕЛЕНАЯ запирающая муфта предназначена для игл диаметром 1,5 мм.

| Размер иглы: | Виды животных: |
| --- | --- |
| 1,5мм х 20 мм | Очень мелкие животные, а также для введения определенных лекарств другим животным |
| 1,5мм х 25 мм | Молодые лани и маралы, а также косули, рыси, собаки, волки, страусы, павианы, обезьяны |
| 1,5мм х 30 мм | Лани, маралы, лошади, зебры, жеребята, львы, тигры, бородавочники, пумы, леопарды, ягуары, средние антилопы и животные в зоопарках без подкожного жирового слоя |
| 1,5мм х 38 мм | Большие животные в зоопарках с подкожным жировым слоем |

Иглы диаметром 2,0 мм Dan-Inject выпускает длиной 30 мм, 40 мм, 60 мм, 100 мм. Имеются 2,2 мм иглы длиной 60 мм.

Все иглы доступны в гладком варианте, с фиксатором «юбкой» и с крючком. 2,2 мм иглы доступны в гладком исполнении. Иглы диаметром 2,0 мм более прочные и не гнуться так легко, как иглы диаметром 1,5 мм. Мы рекомендуем использовать иглы диаметром 2,0 мм в условиях дикой природы.

Запомните: КРАСНАЯ запирающая муфта предназначена для игл диаметром 2,0 и 2,2 мм.

| Размер иглы: | Виды животных: |
| --- | --- |
| 2,0 мм х 30 мм | Львы, тигры, маралы, лани, рогатый скот, небольшие медведи и антилопы |
| 2,0 мм х 40 мм | Рогатый скот, зубры, буйволы, медведи, жирафы, большие антилопы. |
| 2,0 мм х 60 мм | Крупные медведи, слоны, носороги, белые медведи, большие жирафы и маленькие бегемоты. |
| 2,2 мм х 60 мм | Dan-inject иглы двойной прочности относительно игл 2,0х60мм. Слоны, носороги и бегемоты. |
| 2,0 мм х 100 мм | Моржи, слоны и бегемоты. |
| Обратите внимание: В зимнее время в странах с холодными зимами нужна более длинная игла, потому что у животных толстый подкожный жировой слой и густая шерсть. |

Инструкции Dan-Inject по зарядке шприца - дротика.

Инструкция по зарядке шприца-дротика для пневматических дистанционных инъекторов и духовых трубок.  В целях безопасности данные инструкции должны строго соблюдаться. Настоятельно рекомендуем сначала попробовать наполнить шприц водой и повторить данную процедуру несколько раз до полного усвоения.

|  | Выньте иглу для инъекций из коробочки для хранения. Наденьте зеленую/красную силиконовую муфту на иглу так, чтобы отверстия для впрыска препарата находились в центре муфты. Это легче сделать, если поворачивать иглу, надевая на нее муфту. Разрешается использовать только зеленую/красную силиконовую муфту производства Dan-Inject. |
| --- | --- |
|  | Снимите красный стабилизатор с дротика. Если нужно, выпустите весь оставшийся воздух из воздушной камеры, используя предназначенную для этого булавку DVP. |
|  | Держите дротик воздушной камерой вверх. С помощью шприца для подачи воздуха, подходящего для переходной муфты, соединенной с камерой для препаратов, отодвиньте черный поршень в заднюю часть камеры до упора. |
|  | Переверните дротик так, чтобы камера для лекарства стала сверху. Используя соответствующий шприц с обычной иглой, наполненный необходимым транквилизатором/жидким лекарством, медленно перелейте его в шприц. Убедитесь в том, что Вы используете достаточно маленькую иглу, чтобы дать воздуху выйти из камеры для лекарств без самого лекарства. |

|  | Установите иглу для впрыска на шприц - дротик с помощью щипцов и закрепите ее немного повернув и надавив на иглу. |
| --- | --- |
|  | Наденьте защитный колпачок на иглу и крепко закрепите его на дротике. |
|  | Создание давления в дротике: расположите шприц-дротик иглой/защитным колачком вверх. Наденьте соединительную муфту Dan-inject на сухой 12-20 мл одноразовый шприц. Наберите 12 мл воздуха в шприц (для нагнетания давления в воздушную камеру для 3,0 мл шприца-дротика). Аккуратно подсоедините шприц к воздушной камере шприца-дротика с помощью муфты-переходника, и плавным непрерывным движением введите 12 мл воздуха в воздушную камеру шприца-дротика. Красный поршень будет работать, как запирающий клапан и будет удерживать воздух в дротике. Отсоедините дротик от муфты-переходника. Предупреждение: после этого дротик окажется под давлением, и будет постоянно представлять собой серьезную угрозу. Необходимо соблюдать правила безопасности. |

Таблицы давлений воздуха в шприце - дротике

| S150 | 10-12 мл воздуха для 1,5 мл дротика |
| --- | --- |
| S300 | 12-14 мл воздуха для 3,0 мл дротика |
| S500 | 15-20 мл воздуха для 5,0 мл дротика |
| S10 | 20-30 мл воздуха для 10 мл дротика |

|  | Хорошо закрепите красный стабилизатор в задней части дротика. Если стабилизатор загрязнен, то его можно промыть водой температурой 30°С. Стабилизатор не должен быть мокрым перед использованием, потому что из-за этого шприц - дротик может лететь по непредсказуемой траектории. |
| --- | --- |

Инструкции Dan-Inject, Опустошение неиспользованного или неразряженного шприца - дротика.

Предупреждение: при работе со снаряженными шприцами - дротиками, находящимися под давлением, необходимо постоянно соблюдать предельную осторожность. Необходимо соблюдать правила безопасности.

Для разрядки неразряженного или неиспользованного дротика в первую очередь нужно обезопасить дротик с помощью защитного колпочка и выпустить находящийся под давлением воздух. В рассматриваемой ситуации необходимо следовать следующим иллюстрированным шагам.

(Дротики могут быть извлечены из стволов дистанционных инъекторов Dan-inject с помощью маленьких пинцетов).

|  | Снимите красный стабилизатор с дротика. |
| --- | --- |
|  | Удерживая дротик в вертикальном положении, отожмите красный поршень для выпуска давления воздуха с помощью булавки DVP Dan-Inject. |
|  | Снимите защитный колпачок с дротика. |

|  | При использовании фирменных лекарств/ флаконов с лекарствами, имеющими резиновые пробки, воткните гладкую иглу для обычных инъекций, направленную от оператора, в пробку перед переходом к следующему шагу. Это позволит выпустить из флакона избыточное давление воздуха. |
| --- | --- |
|  | Удерживая дротик иглой вниз, вставьте ее в соответствующую емкость насколько это возможно. Силиконовая муфта будет двигаться вдоль втыкающейся в пробку иглы, сдвигаясь с отверстия в игле. |
|  | Держите дротик вместе с флаконом. С помощью соединительной муфты Dan-inject на шприце для нагнетания воздуха, быстро и плавно введите 12 мл воздуха в воздушную камеру дротика. Воздушное давление будет медленно продвигать черный поршень вперед и впрыскивать лекарство во флакон. |

Не оставляйте лекарства или воду в шприцах - дротиках в течение длительного времени. Чрезвычайная кислотность большинства лекарств неблагоприятно будет воздействовать на поршень и стенки дротика.

Всегда очищайте шприц - дротик и иглу после использования.

Инструкции Dan-Inject, Чистка шприцев - дротиков

|  | После использования шприца-дротика выпустите остатки воздуха воздушной камеры. Держите шприц-дротик вертикально, черным поршнем к верху. Установите муфту-переходник и наполните камеру для препаратов водой. |
| --- | --- |
|  | Промойте камеру для препаратов теплой водой несколько раз. Шприц-дротик нельзя стерилизовать паром или кипячением. |

Инструкции Dan-Inject, Уход за шприцами - дротиками.

|  | После очистки шприца отодвиньте черный поршень внутрь до максимального объема камеры для лекарств с помощью шприца для нагнетания воздуха, подсоединенного с помощью соединительной муфты. |
| --- | --- |
|  | Введите одну каплю силиконового масла в камеру для лекарств. Избегайте попадания масла на внешние поверхности штока для иглы на шприце – дротике, иначе это может создать проблемы с укреплением иглы во время зарядки и использования шприца-дротика. |
|  | С помощью шприца для нагнетания воздуха аккуратно продвигайте черный поршень вперед и назад несколько раз. |

Инструкции Dan-Inject, Чистка иглы.

|  | Снимите зеленую/красную силиконовую муфту с иглы. |
| --- | --- |
|  | Выньте иглу из шприца с помощью щипцов. Срок службы дротика можно увеличить, вынимая иглу после использования. Шток для присоединения иглы останется в лучшем состоянии и сохранится в прежнем виде. |
|  | Промойте иглу водой, пропустив ее через иглу несколько раз – обеспечивая свободное движение – так, чтобы два отверстия иглы освободились от осадков и инородных веществ. Иглы могут быть стерилизованы под воздействием пара или иными способами нагрева. |

Эксклюзивный авторизованный представитель

DAN-INJECT APS в России

Общество с ограниченной ответственностью

«ЗооСпецПоставка»

Почтовый адрес: 143500, Московская область, г. Истра, Охотничий проезд, д.3, офис 2.11

Тел/факс. (496) 316 46 81

Моб. (916) 872-05-51

e-mail: zoospecpostavka@yandex.ru

dan-inject@zoospecpostavka.ru

www.zoospecpostavka.ru

# Text boxes

Длина иглы

20-100 мм,

Диаметр иглы

1,5-2,2 мм

Черный выталкивающий поршень

Красный поршень, запирающий воздушный клапан

Стабилизатор

Камера для жидких препаратов, от 1,5 до 10 мл

Воздушная

камера для сжатого воздуха

Важно

Игла с усилием фиксируется в дротике с помощью щипцов

Не держитесь щипцами за шток иглы

Уплотнительное кольцо

Муфта, запирающая отверстие в игле

Зеленая силиконовая муфта – для игл диаметром 1,5мм

Красная силиконовая муфта – для игл диаметром 2,0мм

Ограничитель хода поршней

Нагнетание воздуха

Используйте рекомендованные объемы воздуха, приведенные ниже, при зарядке дротиков в инъекторы Dan-Inject