Инструкция по использованию ветеринарной иглы для биопсии

Dan-Inject

Обратите внимание: иглы для биопсии используются иначе, чем обычные иглы. Пожалуйста, прочтите инструкцию перед применением

Иглы для биопсии могут быть использованы с ветеринарными дротиками объемом 1,5 мл или 3 мл. Строго следуйте процедуре для надлежащего применения иглы для биопсии.

- Заполните камеру для медицинского препарата ветеринарного дротика 1,5 мл или 3 мл водой, так, как вы это делаете обычно для инъекции

- Поместите булавку DVP в конце ветеринарного дротика, блокируя утечку воды из дротика

- НЕ НАКАЧИВАЙТЕ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДРОТИК ВОЗДУХОМ, НЕ СОЗДАВАЙТЕ ДАВЛЕНИЯ

- Проверьте иглу для биопсии, убедитесь, что боковые отверстия для вентиляции не закупорены. Данные отверстия позволят выйти воздуху из иглы, и биоматериал останется внутри иглы

- Установите иглу в ветеринарный дротик прочно «обсадив» ее. Используйте для этой цели плоскогубцы

- Подайте необходимое давление в ружье или пистолет, обычно рекомендуют добавить 1-2 Бар при взятии биопсийной пробы. Увеличение давления позволит шприцу-дротику быстро отскочить от животного, забрав при этом пробу ткани

- После возвращения дротика с иглой, образец ткани легко извлечь с помощью специальной булавки, которая идет в комплекте с иглой

- Проверьте и почистите иглу для биопсии перед следующим использованием. Не храните ветеринарный дротик с водой внутри. Всегда опорожняйте дротик после использования. Это очень важный шаг в обращении с ветеринарными дротиками